数据处理说明文档（服务器）

# 1 数据处理流程

图 1.1 数据处理流程

## 1.1 发送端

	处理流程	数据
1	根据时频两域资源以及帧结构定义计算最大传输符号数，再根据最高CQI反馈值计算最大传输块大小。	初始传输块数据：二进制比特流 / 数据类型：uin8_t / 文档：帧结构定义
2	对每个传输块进行CRC添加(24A)，码块分割，对每个码块进行CRC添加(24B) / 问题：协议中的<NULL>比特不太理解，暂设为0	码块数据：二进制比特流 / 数据类型：uin8_t / 文档：3GPP TS 36.212
3	对添加CRC后的码块，进行Turbo编码	码块数据：二进制比特流 / 数据类型：uin8_t / 文档：3GPP TS 36.212
4	根据协议计算每个码块速率匹配后的长度，据此进行速率匹配	码块数据：二进制比特流 / 数据类型：uin8_t / 文档：3GPP TS 36.212
5	对于每个流，将码块级联起来成为一个传输块，根据CQI反馈值对其进行符号映射（由于之前的速率匹配，不管初始传输块多长，符号映射后的符号个数都应该等于（1）中计算得到的最大传输符号数）	传输块数据：定点数 / 数据类型：int / 文档：3GPP TS 36.211
6	根据帧结构定义进行组包，添加符号头和子帧头	包数据：定点数 / 数据类型：int / 文档：帧结构定义

## 1.2 模拟通过信道

	处理流程	数据
1	信道矩阵(R, L, C, S)与调制后符号(L, C, S)相乘（对于每个资源元素，信道矩阵维数为(R, L)，发送信号维数为(L, 1)，接收信号为(R, 1)）得到(R, C, S)的接收信号	接收信号：复数，浮点数 / 数据类型：lapack_complex_double
2	对接收信号加上高斯白噪声 / 问题：信噪比	接收信号：复数，浮点数 / 数据类型：lapack_complex_double

## 1.3 接收端

	处理流程	数据
1	根据子帧头和符号头对收到的包进行解包，定点数转为浮点数	解包后的数据：复数，浮点数 / 数据类型：lapack_complex_double / 文档：帧结构定义
2	解包后的数据即接收信号，再根据导频进行信道估计	信道矩阵：复数，浮点数 / 数据类型：lapack_complex_double / 文档：程序说明报告-信道估计
3	根据估计出来的信道进行信号检测，将检测后的信号估计值分成8个流	信号估计值：复数，浮点数 / 数据类型：lapack_complex_double / 文档：程序说明报告-信号检测
4	对每个流进行解符号映射（调制阶数由CQI确定）	后验信息：浮点数 / 数据类型：double
5	对每个流进行解码块级联，分为多个码块；对于每个码块，进行解速率匹配和Turbo译码 / 问题：码块分割参数暂时设为已知，实际通信如何获取码块分割参数	解速率匹配后数据：浮点数 / 数据类型：float / 译码后数据：二进制比特流 / 数据类型：uin8_t
6	对于每个流，先对每个码块进行CRC校验(24B)，如果有错，该流直接丢掉；如果没错，再对传输块进行CRC校验(24A)，以免漏检	校验后数据；二进制比特流 / 数据类型：uin8_t

## 1.4 系统配置
(1) Ubuntu 16.04 LTS
## (2) Intel® Parallel Studio XE

# 2 模块函数说明
## 2.1 CRC添加
函数： srslte_crc_init
功能：初始化CRC参数和表
语法：int srslte_crc_init(srslte_crc_t *h, uint32_t srslte_crc_poly, int srslte_crc_order);
包含文件：crc.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	srslte_crc_poly	1	CRC版本
int	srslte_crc_order	1	CRC长度

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_crc_t *	h	1	CRC参数

返回值：初始化状态

函数：srslte_crc_attach
功能：添加CRC
语法：uint32_t srslte_crc_attach(srslte_crc_t *h, uint8_t *data, int len);
包含文件：crc.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_crc_t *	h	1	CRC参数
int	len	1	输入码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	data	len + crc_order	输出比特流

返回值：CRC比特流
## 2.2 码块分割
函数：srslte_cbsegm
功能：码块分割
语法：int srslte_cbsegm(srslte_cbsegm_t *s, uint32_t tbs);
包含文件：cbsegm.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	tbs	1	传输块码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_cbsegm_t *	s	1	码块分割参数

返回值：码块分割状态

## 2.3 Turbo编码
函数：srslte_tcod_init
功能：初始化编码器
语法：int srslte_tcod_init(srslte_tcod_t *h, uint32_t max_long_cb);
包含文件：turbocoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	max_long_cb	1	最大输入码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tcod_t *	h	1	编码器参数

返回值：初始化状态

函数： srslte_tcod_encode
功能：Turbo编码
语法：int srslte_tcod_encode(srslte_tcod_t *h, uint8_t *input, uint8_t *output, uint32_t long_cb);
包含文件：turbocoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tcod_t *	h	1	编码器参数
uint8_t *	input	max_long_cb	输入信息
uint32_t	long_cb	1	输入码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	output	3 * max_long_cb + 12	输出信息

返回值：编码状态

函数：srslte_tcod_free
功能：释放编码器内存
语法：void srslte_tcod_free(srslte_tcod_t *h);
包含文件：turbocoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tcod_t *	h	1	编码器参数

输出参数：无
返回值：无

## 2.4 速率匹配
函数：srslte_rm_turbo_tx
功能：速率匹配
语法：int srslte_rm_turbo_tx(uint8_t *w_buff, uint32_t w_buff_len, uint8_t *input, uint32_t in_len, uint8_t *output, uint32_t out_len, uint32_t rv_idx);
包含文件：rm_turbo.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	w_buff_len	1	循环缓冲器大小
uint8_t *	input	3*6144+12	输入信息
uint32_t	in_len	1	输入码长
uint32_t	out_len	1	输出码长
uint32_t	rv_idx	1	循环缓冲器冗余版本

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	w_buff	w_buff_len(6176*3)	循环缓冲器
uint8_t *	output	out_len	输出信息

返回值：速率匹配状态

函数：srslte_rm_turbo_gentables
功能：生成速率匹配查找表
语法：void srslte_rm_turbo_gentables();
包含文件：rm_turbo.h
输入参数：无

函数：srslte_rm_turbo_tx_lut
功能：速率匹配（查找表方式）
语法：int srslte_rm_turbo_tx_lut(uint8_t *w_buff, uint8_t *systematic, uint8_t *parity, uint8_t *output, uint32_t cb_idx, uint32_t out_len, uint32_t w_offset, uint32_t rv_idx);
包含文件：rm_turbo.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	systematic	6148 / 8 + 1	系统信息（字节）
uint8_t *	parity	6148 / 8 + 1	校验信息（字节）
uint32_t	cb_idx	1	交织表索引值
uint32_t	out_len	1	输出码长
uint32_t	w_offset	1
uint32_t	rv_idx	1	循环缓冲器冗余版本

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	w_buff	w_buff_len(6176*3)	循环缓冲器
uint8_t *	output	out_len	输出信息

## 2.5 码块级联
无相关函数，直接在相关函数内完成。
## 2.6 加扰
暂未添加，保留。

## 2.7 符号映射
函数：QAM_Modulation
功能：调制
语法：void QAM_Modulation(uint8_t *inbit, lapack_complex_double *Sig, int SymbolBitN, int SigLen);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	inbit	SymbolBitN*SymbNum	码字，即编码模块的输出
int	SymbolBitN	1	每个符号对应的二进制码字数目
int	SigLen	1	符号数目

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	Sig	SymbNum	调制后符号

返回值：无

## 2.8 组包
暂无相关函数，直接实现。
## 2.9 解包
暂无相关函数，直接实现。
## 2.10 信道估计
函数：chestLS_init
功能：DCT信道估计初始化
语法：void chestLS_init(struct chestLS_t *chestLS_p, int CarrierNum, int inter_freq, int SymbNum);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int	CarrierNum	1	子载波数
int	inter_freq	1	频域插值间隔
int	SymbNum	1	符号数目

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
struct chestSL_t *	chestLS_p	1	信道估计参数

返回值：无

函数：ChannelEstimator_LS
功能：采用基于LS的信道估计方法得到信道矩阵的估计值
语法：ChannelEstimator_LS(lapack_complex_double *SignalRec, lapack_complex_double *PilotSymb, int *PilotSymbIndex, int TxAntNum, int RxAntNum, int CarrierNum, int PilotSymbNum, int SymbNum, int inter_freq, lapack_complex_double *CFR_est, struct chestLS_t *chestLS_p);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	SignalRec	(RxAntNum，CarrierNum, SymbNum)	接收信号矩阵
lapack_complex_double*	PilotSymb	(TxAntNum, PilotSymbNum)	导频符号
int *	PilotSymbIndex	(PilotSymbNum,1)	导频的位置信息
int	TxAntNum	1	发射天线数目
int	RxAntNum	1	接收天线数目
int	CarrierNum	1	载波数目
int	PilotSymbNum	1	每个子帧中导频占有的资源粒子的总数目
int	SymbNum	1	每个子帧中的符号的数目
int	freq	1	频域插值间隔

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	CFR_est_R	(RxAntNum,TxAntNum,CarrierNum,SymbNum)	信道矩阵估计值

返回值：无

函数：chestLS_ free
功能：LS信道估计参数释放
语法：void chestLS_free(struct chestLS_t *chestLS_p)
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
struct chestLS_t *	chestLS_p	1	信道估计参数

输出参数：无
返回值：无

函数：chestDCT_init
功能：DCT信道估计初始化
语法：void chestDCT_init(struct chestDCT_t *chestDCT_p, int CarrierNum, int inter_freq, int SymbNum);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int	CarrierNum	1	子载波数
int	inter_freq	1	频域插值间隔
int	SymbNum	1	符号数目

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
struct chestDCT_t *	chestDCT_p	1	信道估计参数

返回值：无

函数：ChannelEstimator_DCT
功能：采用基于DCT的信道估计方法得到信道矩阵的估计值
语法：void ChannelEstimator_DCT(lapack_complex_double *SignalRec, lapack_complex_double *PilotSymb, double *R_DCT, int *PilotSymbIndex, int TxAntNum, int RxAntNum, int CarrierNum, int UserNum, int MaxBeam, int PilotSymbNum, int SymbNum, double sigma, lapack_complex_double *CFR_est);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	SignalRec	(RxAntNum，CarrierNum, SymbNum)	接收信号矩阵
lapack_complex_double*	PilotSymb	(TxAntNum, PilotSymbNum)	导频符号
double*	R_DCT	(RxAntNum*UserNum,MaxBeam*UserNum,CarrierNum)	信道的相关阵
int *	PilotSymbIndex	(PilotSymbNum,1)	导频的位置信息
int	TxAntNum	1	发射天线数目
int	RxAntNum	1	接收天线数目
int	CarrierNum	1	载波数目
int	UserNum	1	小区内用户数
int	MaxBeam	1	为每个用户发送数据的最大波束数目
int	PilotSymbNum	1	每个子帧中导频占有的资源粒子的总数目
int	SymbNum	1	每个子帧中的符号的数目
int	inter_freq	1	频域插值间隔
double	sigma	1	噪声的标准差

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	CFR_est_R	(RxAntNum,TxAntNum,CarrierNum,SymbNum)	信道矩阵估计值

返回值：无

函数：chestDCT_ free
功能：DCT信道估计参数释放
语法：void chestDCT_free(struct chestDCT_t *chestDCT_p)
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
struct chestDCT_t *	chestDCT_p	1	信道估计参数

输出参数：无
返回值：无

## 2.11 信号检测
函数：CalSymb_init
功能：信号检测初始化
语法：void CalSymb_init(struct CalSymb_t *CalSymb_p, int LayerNum, int RxAntNum)
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int	LayerNum	1	发射信号的层数
int	RxAntNum	1	接收天线数目

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
struct CalSymb_t *	CalSymb_p	1	信号检测参数

返回值：无

函数：CalSymb_mmse_1
功能：单流信道估计
语法：void CalSymb_mmse_1(lapack_complex_double *h_tmp, lapack_complex_double *Signal, int RxAntNum, int CarrierNum, int SymbNum, double sigma, int Step, int flg_ave, lapack_complex_double *SymbEst, double *SymbVar, double *SINR_est)
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	h_tmp	(RxAntNum, LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	信道矩阵
lapack_complex_double*	Signal	(RxAntNum, CarrierNum, SymbolNum)	接收信号矩阵
int	RxAntNum	1	接收机天线数目
int	CarrierNum	1	子载波数目
int	SymbNum	1	符号的数目
double	sigma	1	噪声标准差
int	Step	1	计算平均信道矩阵时所需的子载波数目
int	flg_ave	1	表示是否对信道矩阵取平均，0表示不取平均，1表示取平均
struct CalSymb_t *	CalSymb_p	1	信号检测参数

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	SymbEst	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	符号估计值
double *	SymbVar	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	符号的估计方差矩阵
double *	SINR_est	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	信干噪比

返回值：无

函数： CalSymb_mmse
功能：采用MMSE-QR分解的方法计算符号的估计值和方差
语法：void CalSymb_mmse(lapack_complex_double *h_tmp, lapack_complex_double *Signal, int RxAntNum, int CarrierNum, int LayerNum, int SymbNum, double sigma, int Step, int flg_ave, lapack_complex_double *SymbEst,double *SymbVar);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	h_tmp	(RxAntNum, LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	信道矩阵
lapack_complex_double*	Signal	(RxAntNum, CarrierNum, SymbolNum)	接收信号矩阵
int	RxAntNum	1	接收机天线数目
int	CarrierNum	1	子载波数目
int	LayerNum	1	发射信号的层数
int	SymbNum	1	符号的数目
double	sigma	1	噪声标准差
int	Step	1	计算平均信道矩阵时所需的子载波数目
int	flg_ave	1	表示是否对信道矩阵取平均，0表示不取平均，1表示取平均
struct CalSymb_t *	CalSymb_p	1	信号检测参数

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	SymbEst	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	符号估计值
double *	SymbVar	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	符号的估计方差矩阵
double *	SINR_est	(LayerNum, CarrierNum, SymbolNum)	信干噪比

返回值：无

函数：CalSymb_free
功能：信号检测参数释放
语法：void CalSymb_free(struct CalSymb_t *CalSymb_p);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
struct CalSymb_t *	CalSymb_p	1	信号检测参数

输出参数：无
返回值：无

## 2.12 解符号映射
函数：QAM_Demodulation
功能：软解调
语法：void QAM_Demodulation(double* LLRD, lapack_complex_double* Recv, double* Sigma2, double* LLRA, int SymbNum, int SymbolBitN, int TxAntNum);
包含文件：无
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
lapack_complex_double*	Recv	(TxAntNum*CarrierNum, SymbNum)	信号检测模块输出的信号估计值
double*	Sigma2	(TxAntNum*CarrierNum, SymbNum)	信号检测模块输出的信号估计方差
double*	LLRA	(SymbolBitN,TxAntNum, SymbNum)	编码比特序列的先验信息
int	SymbNum	1	符号数目
int	SymbolBitN	1	每个符号对应的二进制码字数目
int	TxAntNum	1	发送天线的数目

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
double*	LLRD	(SymbolBitN,TxAntNum, SymbNum)	编码比特序列的后验信息

返回值：无

## 2.13 解扰
暂未添加，保留。

## 2.14 解码块级联
函数：srslte_cbsegm
功能：码块分割
语法：int srslte_cbsegm(srslte_cbsegm_t *s, uint32_t tbs);
包含文件：cbsegm.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	tbs	1	传输块码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_cbsegm_t *	s	1	码块分割参数

返回值：码块分割状态

## 2.15 解速率匹配
函数：srslte_rm_turbo_rx
功能：解速率匹配
语法：int srslte_rm_turbo_rx(float *w_buff, uint32_t w_buff_len, float *input, uint32_t in_len, float *output, uint32_t out_len, uint32_t rv_idx, uint32_t nof_filler_bits);
包含文件：rm_turbo.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	w_buff_len	1	循环缓冲器大小
float *	input	in_len	输入信息
uint32_t	in_len	1	输入码长
uint32_t	out_len	1	输出码长
uint32_t	rv_idx	1	循环缓冲器冗余版本
uint32_t	nof_filler_bits	1	填充比特

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
float *	w_buff	w_buff_len(6176*3)	循环缓冲器
float *	output	3*6144+12	输出信息

返回值：速率匹配状态

函数：srslte_rm_turbo_rx_lut
功能：解速率匹配（查找表方式）
语法：int srslte_rm_turbo_rx_lut(int16_t *input, int16_t *output, uint32_t in_len, uint32_t cb_idx, uint32_t rv_idx);
包含文件：rm_turbo.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int16_t *	input	in_len	输入信息
uint32_t	in_len	1	输入码长
uint32_t	cb_idx	1	交织表索引值
uint32_t	rv_idx	1	循环缓冲器冗余版本

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
int16_t *	output	3*6144+12	输出信息

返回值：速率匹配状态

## 2.16 Turbo译码
函数：srslte_tdec_init
功能：初始化
语法：int srslte_tdec_init(srslte_tdec_gen_t * h, uint32_t max_long_cb);
包含文件：turbodecoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
uint32_t	max_long_cb	1	最大码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数

返回值：初始化状态

函数：srslte_tdec_run_all
功能：调用函数进行解码
语法：int srslte_tdec_run_all(srslte_tdec_gen_t * h, int16_t * input, uint8_t * output, uint32_t nof_iterations, uint32_t long_cb);
包含文件：turbodecoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数
int16_t *	input	SRSLTE_TCOD_MAX_LEN_CODED	输入信息
uint32_t	nof_iterations	1	迭代次数
uint32_t	long_cb	1	码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	output	SRSLTE_TCOD_MAX_LEN_CB / 8	输出信息比特

返回值：调用状态

函数：srslte_tdec_free
功能：释放内存
语法：void srslte_tdec_free(srslte_tdec_gen_t * h);
包含文件：turbodecoder.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数

返回值：无

函数：srslte_tdec_reset
功能：重置解码器
语法：int srslte_tdec_reset(srslte_tdec_gen_t * h, uint32_t long_cb);
包含文件：vector.h turbodecoder.h turbodecoder_gen.h turbodecoder_sse.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数
uint32_t	long_cb	1	码长

返回值：重置状态

函数：srslte_tdec_iteration
功能：迭代译码
语法：void srslte_tdec_iteration(srslte_tdec_gen_t * h, int16_t * input, uint32_t long_cb);
包含文件：vector.h turbodecoder.h turbodecoder_gen.h turbodecoder_sse.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数
int16_t *	input	SRSLTE_TCOD_MAX_LEN_CODED	输入信息
uint32_t	long_cb	1	码长

返回值：无

函数：srslte_tdec_decision
功能：判决输出
语法：void srslte_tdec_decision(srslte_tdec_gen_t * h, uint8_t *output, uint32_t long_cb);
包含文件：vector.h turbodecoder.h turbodecoder_gen.h turbodecoder_sse.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数
uint32_t	long_cb	1	码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	output	SRSLTE_TCOD_MAX_LEN_CB	输出信息

返回值：无

函数：srslte_tdec_decision_byte
功能：判决输出
语法：void srslte_tdec_decision_byte(srslte_tdec_gen_t * h, uint8_t *output, uint32_t long_cb);
包含文件：vector.h turbodecoder.h turbodecoder_gen.h turbodecoder_sse.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_tdec_gen_t *	h	1	解码参数
uint32_t	long_cb	1	码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	output	SRSLTE_TCOD_MAX_LEN_CB / 8	输出信息

返回值：无
## 2.17 CRC校验
函数： srslte_crc_checksum
功能：计算CRC
语法：uint32_t srslte_crc_checksum(srslte_crc_t *h, uint8_t *data, int len)
包含文件：crc.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_crc_t *	h	1	CRC参数
int	len	1	输入码长

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	data	len + crc_order	输出比特流

返回值：CRC比特流

## 2.18 解码块分割
无相关函数，直接在相关函数内完成。
# 3 多核并行计算思路
## 3.1 线程池
函数：pool_init
功能：创建数量为threadNum的线程
语法：void pool_init(int coreId_start, int _threadNum, int pool_index);
包含文件：thread_pool.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int	coreId_start	1	分配线程初始序号
int	threadNum	1	创建线程的数量
int	pool_index	1	线程池序号

输出参数：无
返回值：无

函数：pool_add_task
功能：将函数myfun添加到任务队列
语法：void pool_add_task(Fun myfun, void *arg, int pool_index);
包含文件：thread_pool.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
Fun	myfun	1	添加到任务队列的函数
void *	arg	1	函数参数
int	pool_index	1	线程池序号

输出参数：无
返回值：无

函数：pool_destroy
功能：等待任务完成后销毁线程
语法：void pool_destroy(int pool_index);
包含文件：thread_pool.h
输入参数：无
输出参数：
类型	变量名	大小	注释
int	pool_index	1	线程池序号

返回值：无

## 3.2 线程池分配
线程池序号	0	1	2	3
coreID	0	1	2~7	8~63
功能	发送端任务调度	接收端任务调度	发送	接收

共开辟4个线程池，不同线程池绑定不同的核，互不干扰。线程池0用于发送端任务调度，线程池1用于接收端任务调度，各分配1个核，并采用轮询机制；线程池2用于发送端数据处理，分配6个核，线程池3用于接收端数据处理，分配54个核。
## 3.3 任务分割
### 3.2.1 传输块CRC添加
以传输块为基本单位。每个流1个任务。
### 3.2.2 码块分割
以传输块为基本单位。每个流1个任务。
### 3.2.3 码块CRC添加
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.4 Turbo编码
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.5 速率匹配
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.6 码块级联
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.7 加扰
以码块为基本单位。每个流若干个个任务。
### 3.2.8 符号映射
以码块为基本单位。每个流若干个个任务。
### 3.2.9 组包
以码块为基本单位。每个流若干个个任务。
### 3.2.10 解包
待定。
### 3.2.11 信道估计
以若干个SB为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.12 信号检测
以若干个SB为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.13 解符号映射
以若干个SB为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.14 解扰
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.15 解码块级联
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.16 解速率匹配
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.17 Turbo译码
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.18 码块CRC校验
以码块为基本单位。每个流若干个任务。
### 3.2.19 解码块分割
以码块为基本单位。每个流1个任务。
### 3.2.20 传输块CRC校验
以传输块为基本单位。每个流1个任务。
# 4 多线程并行模块
注：paraNum_tx 并行子帧数
taskNum_tx 任务数
## 4.1 CRC添加-码块分割
函数： crc_cbsegm
功能：CRC添加，码块分割
语法：void crc_cbsegm(void *arg);
包含文件：crc_cbsegm.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
srslte_crc_t *	crc_p	1	CRC参数
uint32_t	crc_poly	1	CRC版本
int	crc_length	1	CRC长度
int	tbs	1	传输块长度
int	subframeIndex	1	子帧序号
int *	ServiceEN_tx	paraNum_tx * taskNum_tx	发送端使能信号
int	taskNum_tx	1	发送端任务数

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	tb	tbs + crc_length	输出比特流
srslte_cbsegm_t *	cb_tx	1	码块分割参数

返回值：无
## 4.2 CRC添加-Turbo编码-速率匹配-符号映射-组包
函数： crc_tcod_rm
功能：CRC添加，Turbo编码，速率匹配，符号映射，组包
语法：void crc_tcod_rm(void *arg);
包含文件：crc_tcod_rm.h
输入参数：
类型	变量名	大小	注释
int	cbindex		码块索引值
srslte_cbsegm_t *	cb_tx	1	码块分割参数
uint8_t *	tbp	tbs + crc_length	添加CRC后的传输块
srslte_crc_t	crc_p		CRC参数
uint32_t	crc_poly		CRC版本
int	crc_length		CRC长度
uint8_t *	cb	6144	码块
srslte_tcod_t *	tcod	1	编码器参数
int	cbs_rm		速率匹配后的码块长度
uint8_t *	w_buff	6176 * 3	循环缓冲器
uint32_t	rv_idx		循环缓冲器冗余版本
int	conindex		码块位置

输出参数：
类型	变量名	大小	注释
uint8_t *	cb_tcod	3 * 6144+ 12	编码后的码块
uint8_t *	cb_rm	cbs_rm	速率匹配后的码块
uint8_t *	tb	max_rm_data_len_tx	码块级联后的传输块

返回值：无
## 4.3 解包
## 4.4 信道估计-信号检测- 解符号映射
函数： chest_calsym
功能：信道估计，信号检测-，解符号映射
语法：void chest_calsym(void *arg);
包含文件：chest_calsym.h
## 4.5 解速率匹配-Turbo译码-CRC校验
函数： derm_crc
功能：解速率匹配，Turbo译码，CRC校验
语法：void derm_crc(void *arg);
包含文件：derm_crc.h
## 4.6 CRC校验
函数： crc_check
功能：CRC校验
语法：void crc_check(void *arg);
包含文件：crc_check.h
# 5 并行计算架构
## 5.1 发送端

图5.3 发送端并行架构

## 5.2 接收端

图5.6 接收端并行架构
## 5.3 子帧间并行架构
图5.4 子帧间并行架构
## 5.4 轮询架构
图5.5 任务调度器轮询架构
# 6 性能测试
## 6.1 单流误块率
## 6.2 单线程运行时间
服务器性能：2.40GHz × 72核
子载波数：1200
流数：8
接收天线数：8
子帧数：1000
CQI：8流都设为15
信息量：1200子载波 * 12OFDM符号 * 8流 * 6调制阶数 * 1000子帧 = 660Mbit
### 6.2.1 发送端
模块	CRC添加	Turbo编码	速率匹配	符号映射	其他	总和
时间/s	1.77	1.79	3.11	0.87	1.01	8.55
占比/%	20.69	20.99	36.35	10.22	11.76	100.00

吞吐量：660Mbit / 8.55s = 77.19Mbit/s
### 6.2.2 接收端
模块	信道估计	信号检测	链路 / 自适应	解符号 / 映射	解速率 / 匹配	Turbo / 译码	CRC / 校验	其他	总和
时间/s	5.26	19.50	7.26	5.61	1.39	31.00	1.78	4.85	76.72
占比/%	6.85	25.41	9.46	7.42	1.81	40.41	2.32	6.32	100.00

吞吐量：660Mbits / 76.72s = 8.60Mbit/s
## 6.3 多线程并行度
子载波数：1200
流数：8
接收天线数：8
子帧数：1000
CQI：8流都设为15
发送端子帧并行数：2
接收端子帧并行数：5
### 6.3.1 发送端
### 6.3.2 接收端

表2 接收端并行度
线程数	1	2	4	8	16	24	32	40	48	56
时间/s	73.665	37.541	18.913	9.721	5.355	3.584	2.741	2.220	1.915	1.622
并行度/%	100	99.67	97.37	94.72	85.98	85.64	83.99	82.97	80.14	81.10